## Slide 1: Χημικές αντιδράσεις

## Slide 2: Όξινη βροχή- όξινη προσβολή
Ρυπαντές SOx, NOx & CO2 ανυδρύτες οξέων .
Παρουσία Η2Ο Η3O+HSO4- (H2SO4),
H3O+NO3 (HNO3) &
Η3O+HCO3- (H2CO3)
pH όξινο (μερικές φορές πολύ όξινο)
Αθήνα από 4,5-5,5
ΨΨΩΩ
ΨΨΩΩ
ΨΨΩΩ

## Slide 3
Συνέπειες προσβολή από την όξινη βροχή
Εξαρτάται από το υλικό (την σύστασή του, το είδος της διάβρωσης και την ταχύτητα αυτής)
Προϊόντα διαφορετικά
Ταχύτητα διάλυσης ανθρακικών υλικών πολύ μεγαλύτερη από των πυριτικών κυρίως ιζηματογενή πετρώματα (π.χ. ανθρακικά) και μεταμορφοσιωγενή (π.χ. μάρμαρα)

## Slide 4: Ανθρακικά άλατα
CaCO3(s) + 2 HNO3(sol) Ca(NO3)2(sol) + CO2(g) + H2O(l)
CaCO3(s) + H2SO4(sol) CaSO4(sol) + CO2(g) + 2H2O(l)
CaCO3(s) + H2CO3(sol) Ca(HCO3)2(sol) + 2H2O(l)

## Slide 5
Ταχύτητα διάλυσης μαρμάρων
50-100 μm/ έτος ( Guidobaldi et al)
Ακρόπολη ( πεντελικό μάρμαρο, in situ, υπό την επίδραση όξινης βροχής, όχι εμβάπτιση) 0,7-3 μm/ έτος
Για το ίδιο van GriecKen et al 4-34 μm/ έτος
(Σημείωση: τα πρώτα λεπτά της βροχής καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από τους ρύπους, η συνεχόμενη βροχόπτωση δεν έχει τον χαρακτήρα της όξινης βροχής)

## Slide 6
Chart: Ταχύτητα διάλυσης = f (pH)
| 1 | 5 | 8 | 10
Σειρά 1 | 10 | 2.5 | 2.5 | 10
Στήλη2
Στήλη1

## Slide 7
Μέχρι pH 5 με αύξηση της τιμής του pH ελαττώνεται η ταχύτητα διάλυσης
Μεταξύ pH 5 και 8 η ταχύτητα διάλυσης παραμένει σχεδόν σταθερή
Καμψη ταχύτητας εξαιτίας της πραγματοποίησης της αντίστροφης δράσης
Ca(HCO3)2(sol) CaCO3(s) + H2CO3(sol) + 2H2O(l)
Για pH μεγαλύτερο του 8, έχουμε αλκαλική προσβολή

## Slide 8
Στην όξινη βροχή έχουμε την παραγωγή 3 οξέων H2SO4, HNO3 & H2CO3
Ερώτημα: με ποια ταχύτητα πραγματοποιείται η δράση τους;
Χημική κινητική: ταχύτητα και παραγωγή των προϊόντων ανάλογη με την ισχύ των οξέων.
Τα οξέα H2SO4, HNO3 είναι ισχυρά οξέα ενώ το H2CO3 συγκεκριμένα:
HNO3 > H2SO4 > H2CO3
(ισχύς των οξέων)
Από την συγκέντρωση των οξέων, η οποία εξαρτάται από την συγκέντρωση των ρύπων
H2CO3 > HNO3 > H2SO4
(συγκέντρωση ενεργότητα)

## Slide 9
Από την διαλυτότητα των προϊόντων
Σταματάει η διαλυτοποίση, όταν η ακίνητη στοιβάδα κορεστεί από το συγκεκριμένο προϊόν ή κορεστούν οι σταγόνες της δρόσου. Η διαλυτότητα των προϊόντων είναι:
Ca(NO3)2.4H2O > Ca(NO)3 > CaSO4.2H2O > CaCO3
2,66 g/ml 1,2 g/ml 2,2 10-3 g/ml 1,4 10-5 g/ml
Σύγκριση χημικών δυναμικών των 3 δράσεων
μ διαλ. προς Ca(NO3)2.4H2O> μ διαλ. προς Ca(ΗSO4)2 > μ διαλ. προς Ca(HCO3)2
Άρα στο κινητό στρώμα της βροχής υπερισχύουν τα κατιόντα ασβεστίου από τα νιτρικά άλατα, λιγότερο από τα αντίστοιχα άλατα από τα όξινα θειικά άλατα και ακόμα λιγότερα από τα όξινα ανθρακικά άλατα.

## Slide 10
Εξάτμιση νερού ανακρυστάλλωση
βάση ανισότητας της διαλυτότητας
αποβάλλεται πρώτα το CaCO3 μετά (ανάλογα με την συγκέντρωση ρύπων στην ατμόσφαιρα) CaSO4.2H2O (γύψος), ακολουθούν Ca(NO)3 και Ca(NO3)2.4H2O .
Ανακρυστάλλωση πιο επίμονη σε περιοχές όπου το νερό λιμνάζει πιο εύκολα, π.χ. εσοχές ή οριζόντιες επιφάνειες.

## Slide 11: Αλκαλική προσβολή
Για pH μεγαλύτερο του 8, η ταχύτητα διάλυσης αυξάνεται πολύ
(Ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό με αλκαλικά διαλύματα)
Αντίδραση
CaCO3 + 2OH- Ca(OH)2 + CO32-
Ca(OH)2 είναι πολύ πιο ευδιάλυτη ουσία από το CaCO3 (μεγαλύτερο γινόμενο διαλυτότητας), άρα η αντίδραση ευνοείται προς τα αριστερά, αλλά παρουσία ΟΗ- η χημική ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά (αντιστροφή της αντίδρασης από την υψηλή συγκέντρωση ΟΗ- )
Στην Αθήνα δεν παρατηρείται τέτοιο πρόβλημα, αλλά στην Ελευσίνα (εξαιτίας των αλκαλικών αιωρούμενων σωματιδίων από το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου)

## Slide 12: Επίδραση ανιόντων χλωρίου Cl-
Cl- από πού;
Θάλασσα σε σταγόνες διαλυμένο NaCl, σκόνη στερεού NaCl
διαλυτική δράση διαλυμένο στη βροχή
Ca+2CO-23 (s) + 2Na+1Cl-1(sol) Ca+2Cl-12 (sol) + Na+12CO-23(sol)

## Slide 13: Προσβολή από υδρόθειο (H2S)
Καταστροφή των CaCO3 και μετατροπή τους σε CaS
Ca+2CO-23(s) + H+12S-2(s) Ca+2S-2(s) + CO2(g) + H2O(l)

## Slide 14: Οξειδωτική προσβολή
Προσμίξεις ενώσεων σιδήρου ή θειούχων ενώσεων
οξειδωνόνται από το Ο2 του αέρα
Αν υπάρχει FeS2, σχηματίζεται οξείδιο και υπεροξείδιο του σιδήρου
καστανέρυθρος χρωματισμός
Αν υπάρχει MgS κατά την οξείδωση χρωματίζεται η επιφάνεια μαύρη εξαιτίας του σχηματισμού MgO2

## Slide 15: Ηλεκτροχημική δράση
Γυψοποίηση (θείωση μαρμάρων και ανθρακικών υλικών)
ηλεκτροχημική δράσηC
CaCO3(s) + SO2(g) + ½ H2O(g) CaSO4.2H2O(s) + CO2(g)
Επίδραση ατμοσφαιρικού SΟx με υγρασία σε μέρη που δεν βρέχονται ή μεταξύ 2 βροχοπτώσεων
Αλλιώς ο γύψος διαλύεται και αποπλένεται

## Slide 16
Γυψοποίηση – όξινη προσβολή
Ταχύτητα : δεκαπλάσια η ταχύτητα διάλυσης των ανθρακικών αλάτων από την γυψοποίηση
Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της γυψοποίησης (συνεχής) είναι πολύ μεγαλύτερη από την όξινη προσβολή (πιο στιγμιαία)
Απώλεια λεπτομερειών: όξινη προσβολή απώλεια,
γυψοποίηση ανάλογα από πάχος του γύψου
Όξινη προσβολή πιο καταστρεπτική από την γυψοποίηση για το ίδιο χρονικό διάστημα
Ποσοτικά υπερισχύει η γυψοποίση από την όξινη προσβολή

## Slide 17: Μηχανισμός γυψοποίησης
Παρατηρήσεις στην επιφάνεια της Ακρόπολης
Το 85-97% αποτελείται από γύψο (CaSO4.2H2O), το υπόλοιπο είναι θειώδες ασβέστιο (CaSO3.2H2O)
Μέθοδοι:
………….

## Slide 18
In situ προσδιορισμός και αναγνώριση γυψοποιημένων επιφανειών με χρήση υγρών κρυστάλλων (μη καταστρεπτική μέθοδος).
Ψεκασμός επιφάνειας με διάλυμα υγρών κρυστάλλων, οι οποίοι απομακρύνονται με εξάχνωση ή με διαιθυλαιθέρα)
Το ανακλώμενο φως επηρεάζεται από την θερμοκρασία, την πίεση, τις προσμίξεις, τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά κύματα, αλλά και τις ροφητικές ικανότητες του υποστρώματος.
Επειδή οι ροφητικές ικανότητες του γύψου είναι πολύ μεγαλύτερες του μαρμάρου, το χρώμα του γύψου μετατίθεται προς το πράσινο.

## Slide 19
«Μέθοδος καρφίτσας» ή «μέθοδος μίκρο-μίκρομέτρου». Μη καταστρεπτική μέθοδος μέτρησης του πάχους του γύψου.
Παλιά απομάκρυνση γύψου με ζεστό νερό, υπολογισμός βάση ειδικού βάρους και επιφάνειας λάθη λόγω ανομοιομορφίας του γύψου
Προσδιορισμός πάχους με την μέθοδο καρφίτσας σε διάφορα σημεία του υλικού.

## Slide 20: Λεπτομέρειες αγαλμάτων και γλυπτών από στρώματα γύψου
Πολλές φορές χάνονται, άλλες όχι. Ακολουθούν γενικά την μορφολογία του αντικειμένου.
Γενικά προτείνεται σταθεροποίηση και διάσωση των γύψινων λεπτομερειών και όχι απομάκρυνση αυτού

## Slide 21: Μοντέλο γαλβανικού στοιχείου
Παρατηρήσεις σε πειράματα σε εργαστήριο
Παράγοντες μελέτης: Θερμοκρασία (25 oC-450 oC)
Συγκέντρωση SO2 (200 ppm- 85%)
Παρουσία και απουσία πολυμερών
Παρατηρήθηκε:
Πάνω από 128 oC ο γύψος διασπάται
CaSO4.2H2O CaSO4.0,5H2O + 1,5 H2O
Από 85% και πάνω [SO2] αλλάζει ο μηχανισμός
Συνθήκες 25 oC, ροή 50% SO2, 50% αέρας και υγρασία στους 25 oC

## Slide 22
Μέχρι 300 Α, ισχύει ευθύγραμμη χρονική εξέλιξη y= Kt, σε μεγαλύτερα πάχη η εξέλιξη από ευθύγραμμη γίνεται παραβολική.
SO2(g) + 0,5 O2(g) SO3(g) (γρήγορη διαδικασία)
CaCO3(g) +SO3(g) + 2 H2O(g) CaSO4.2H2O(s) + CO2(g)

## Slide 23
CaSO4.2H2O
CaCO3
Σχηματισμός γαλβανικού στοιχείου μεταξύ πέτρας (αρνητικός πόλος), γύψου (ηλεκτρλύτη) και υγρού αέρα ρυπασμένου με SO2.
Μετακίνηση Ca2+ , CO2(g) +O2(g)
Αέρας + Η2Ο(g) + SO2(g)
+
-
CaSO4.2H2O
Ca+2 + CO2 +0,5 O2 +2e
Αέρας + Η2Ο(g) + SO2(g)
+
-

## Slide 24: Ήλεκτροχημικές δράσεις
SO2(g) + 0,5 O2(g) SO3(g)
CaCO3(s) + 2H2O(g) Ca2+(s) +CO2-3(s) Ca2+(s) +CO2(g) +0,5O2(g) +2e-
SO3(g) +0,5 O2(g) +2e- SO42-
CaCO3(s) + SO2(g) +0,5O2(g) + 2H2O(g) CaSO4.2H2O(s) + CO2(g)
-
+

## Slide 25
Στα αρχικά 300 Α έχουμε σχηματισμό γύψου στην διεπιφάνεια γύψου-πέτρας.
Μετά τα 300 Α (η επιφάνεια της πέτρας ,έχει είδη καλυφθεί από γύψο) ο νέος γύψος σχηματίζεται μεταξύ παλιού γύψου και περιβάλλοντος.

## Slide 26: Συνέπειες του μηχανισμού
Διατηρούνται οι λεπτομέρειες των αγαλμάτων και των γλυπτών, ακόμα και μετά την εξάλειψή τους από την πέτρα.
Εξαιτίας του μηχανισμού, οποιοδήποτε επίστρωμα πολυμερούς ρηγματώνεται και αποφλοιώνεται, έχοντας σαν αποτέλεσμα στην επιτάχυνση της φθοράς
Στον μηχανισμό βασίστηκε η νέα μέθοδος προστασίας του μαρμάρου και της πέτρας.

## Slide 28: Παρενέργειες παλαιότερων υλικών στα δομικά υλικά
Οξείδιο του πυριτίου
Χρήση: καθίζηση στους πόρους της πέτρας προς αύξηση της μηχανικής αντοχής. Το υλικό δεν προσβάλλεται από ρυπαντές. Οδηγεί γενικά σε ελάττωση της φθοράς του υλικού.
Καλά αποτελέσματα σε πέτρες πλούσιες σε πυριτικά άλατα.
Σε ανθρακικά υλικά και μάρμαρα, λόγω πολύ διαφορετικού θερμικού συντελεστή διαστολής, παρατηρούνται εσωτερικές και επιφανειακές ρηγματώσεις.

## Slide 29
Υδροξείδιο του Βαρίου
Χρήση διαλύματος, αιωρήματος ή πάστας Ba(OH)2 μόνος του ή με ανάμιξη με Ca(OH)2 ή ουρίας, με SOχ μετατρέπεται σε BaSO4.
Με την επίδραση του αέρα σχηματίζονται αδιάλυτα ανθρακικά και θειικά άλατα.
Ba(OH)2 + CO2 BaCO3 + H2O
Προκαλείται καθίζηση νέων κρυστάλλων στα επιφανειακά στρώματα προκαλώντας αποφλοιώσεις.
Παρουσία ουρίας (που προτάθηκε για καθίζηση ομοιογενούς διαλύματος) σχηματίζονται προϊόντα επιβλαβή για το υλικό που επιταχύνουν την φθορά.

## Slide 30
Υψηλή τοξικότητα υδροξειδίου του βαρίου και κατά την χρήση του αλλά και αργότερα, με την μορφή σκόνης που αποσπάται από την επιφάνεια τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους επισκέπτες.
Κρυστάλλωση Ba(OH)2.8H2O (πριν μετατραπεί σε ανθρακικά ή θειικά άλατα) σε σημεία εξάτμισης ή απορρόφησης του νερού, διόγκωση, άσκηση μηχανικών τάσεων και ρηγμάτωση. Μετατροπή του στα BaCO3 και BaSO4, οδηγεί σε μεγάλη συστολή και ρηγματώσεις εκ νέου.
Τα BaCO3 και BaSO4 έχουν διαφορετικό συντελεστή θερμικής διαστολής
Τα BaCO3 και BaSO4 είναι λευκά, αδιαφανή υλικά τα οποία καλύπτουν την φυσική πατίνα, και αποκτούν σκούρο χρώμα με επικαθήσεις αιωρούμενων σωματιδίων.

## Slide 31
Αναντιστρεπτή διαδικασία
Εμποδίζει τον σχηματισμό γύψου στην επιφάνεια του υλικού, ρηγμάτωση BaSO4 και επιτάχυνση της φθοράς.
Παρουσία γύψου μετατρέπεται σε BaSO4
CaSO4.2H2O + Ba(OH)2 Ca(OH)2 + BaSO4 + 2 H2O
Καταστροφή γύψου και λεπτομερειών επιφάνειας

## Slide 32
Υδρύαλος (πυριτικό κάλι)
Διασπορά, με μη στοιχειομετρική αναλογία οξειδίου του πυριτίου σε υδροξείδιο Νατρίου ή Καλίου
Η χρήση αντενδείκνυται γιατί:
Το μίγμα έχει pH 13, πολύ μεγαλύτερο από το 8 που είναι το όριο διαλυτικής επίδρασης στις πέτρες και τα μάρμαρα.
Με CO2 και υγρασία από την ατμόσφαιρα μετασχηματίζεται σε SiO2 και K2CO3 ή Na2CO3 επικάθηση δηλαδή στην επιφάνεια άμορφο οξείδιο του πυριτίου με λευκά εξανθήματα K2CO3 ή Na2CO3.
Παρουσία γύψου έχουμε:
K2CO3 + CaSO4.2H2O K2SO4 + CaCO3 +2 H2O
Na2CO3 + CaSO4.2H2O Na2SO4 + CaCO3 +2 H2O

## Slide 33
Παρουσία SO2 έχουμε
K2CO3 + SO2 + 0,5 Ο2 K2SO4 + CO2
Na2CO3 + SO2 + 0,5 Ο2 Na2SO4.10Η2Ο + CO2
Ισχύει Na2SO4.10Η2Ο Na2SO4
Αυξομείωση του όγκου κόπωση υλικού, ρηγματώσεις

## Slide 34
Φθοριούχες και φθοροπυριτικές ενώσεις
Το HF (τοξικό) μετατρέπει την επιφάνεια του μαρμάρου σε CaF2. μικροκρυσταλικό υλικό που δημιουργεί επιφάνειες με βελονισμούς
CaCO3 + 2 HF CaF2 + CO2 + H2O
Αντιδρά με Si σχηματίζοντας το τοξικό SiF4, το ίδιο επίσης είναι εξίσου τοξικό

## Slide 35
Γάλα:
Γαλάκτωμα λιποσφαιρίων σε υδατικό διάλυμα λευκωμάτων.
συγκολλητικό υλικό λόγω καζεΐνης, που πολυμερίζεται με την φορμαλδεΰδη (σχηματίζεται από την ενζυματική αποικοδόμηση ή οξείδωση των λιποσφαιρίων του γάλακτος.
Σύντομα αποσυντίθεται από μικροοργανισμούς. Παρατεταμένος εποικισμός από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς
Βιολογική φθορά της πέτρας
Ασπράδι αυγού
Ισχύει ότι και στο γάλα
Λίπη ή γλυκερίδια
Εστέρες (κορεσμένους ή ακόρεστους με γλυκερίνη. Αδιάλυτα στο νερό. Οξειδώνονται με τον ατμοσφαιρικό αέρα προς αλδεΰδες ή κετόνες. Χρησιμοποιούνται στα βερνίκια
Ισχύει ότι και στο γάλα

## Slide 36
Ούρα αλόγου
Υδατικό διάλυμα ουρίας [CO(NH2)2],οξαλικού οξέως, αμμωνίας, ουρικού οξέως, κ.ά.. Η ουρία οποία πολυμερίζεται ενζυμικά, και χρησιμοποιείται ως συγκολλητική ύλη, το οξαλικό οξύ μπορεί να αντιδράσει με τον ασβεστίτη και να σχηματίσει οξαλικό ασβέστιο, το οποίο είναι λιγότερο ευπρόβλητο από τον ασβεστίτη.
Η ουρία διασπάται σε CO2 και NH4OH.
To NH4OH αντιδρά με γύψο και παράγεται (ΝΗ4)2SO4
Τα NH4+ υδρολύονται προς NH4OH και H3O+ καταστρεπτικές συνέπειες

## Slide 37
Λινέλαιο
Αρκετά σταθερή οργανική ένωση, η οποία με την επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα σκληραίνει. Αδιάλυτη στο νερό.
Δεν παρεμποδίζει την διάχυση Ca2+ κατά την γυψοποίηση, συνεπώς ρηγματώνεται, επιταχύνεται η φθορά.
Κερί
Εστέρες μονοσθενών αλκοολών και καρβοξυλικών οξέων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, ή ορυκτό κερί. Χρησιμοποιείται ως μονωτικό, βερνίκι κ.ά..
Ισχύει ότι και στο Λινέλαιο για την εμπόδιση της διάχυσης Ca2+ κατά την γυψοποίηση

## Slide 38
Φυτικές ρητίνες
Άμορφες ή στερεές οργανικές ενώσεις που προέρχονται από τα δέντρα και τα φυτά όπως η γομμαλάκα κ.ά.. Σήμερα χρησιμοποιείται και για την παρασκευή βερνικιών. Η παλαιότερη χρήση οφείλονταν στο γεγονός ότι σκληραίνουν από τον αέρα, υπό την επίδραση οξυγόνου.
Ισχύει ότι και στο λινέλαιο για τα προβλήματα.
Δεξτρίνη
Προκύπτει από την υδρόλυση αμύλου. Πρόκειται για μίγμα ουσιών που χρησιμοποιούνταν ως κόλλα
Ισχύει ότι και στο γάλα και στο λινέλαιο για τα προβλήματα.
Κόλλες
Οργανικές ουσίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης που σκληραίνουν και πήζουν με το οξυγόνο του αέρα ή αυτοπολυμερίζονται
Ισχύει ότι και στο γάλα και στο λινέλαιο για τα προβλήματα.

## Slide 39
Κόλλα Meyer (χρησιμοποιούνταν ευρύτατα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)
Πρόκειται για υδραυλική κονία οξυχλωριούχου μαγνησίου MgCl2.MgO με ή χωρίς αδρανείς προσμίξεις. Αποβάλλεται με πάστα με νερό και σχηματίζει σκληρή μάζα.
Υδρολύεται προς Mg(OH)2 (σχηματισμός εξανθημάτων) και HCl (διαλυτική δράση)
Υδραυλική άσβεστος (παλιά χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σήμερα μερικές φορές στο εξωτερικό.
Πρόκειται για ασβέστη που προέκυψε από πύρωση ασβεστόλιθων, περιεκτικότητας 10-30% σε πυριτικό άργιλο.
Κίτρινο και ψαθρό υλικό, ρηγματώνεται και θραύεται εύκολα με χτυπήματα, μετακινήσεις και κραδασμούς.

## Slide 40
Κουρασάνι
Ψημένη άργιλος, τριμμένα κεραμικά και τούβλα, με κόκκους διαμέτρου περίπου 1 mm και ασβέστης.
Διαφορά συντελεστή θερμικής διαστολής
Οξαλικό ασβέστιο
Οφείλεται σε μικροοργανισμόυς ή σε παρεμβάσεις όπως στην περίπτωση των ούρων αλόγου.
Το πιο δυσδιάλυτο άλας του ασβεστίου, ανθεκτικό στην όξινη βροχή
Μετατρέπεται σιγά σιγά σε γύψο
Ανόργανα χρώματα
Όπως οξείδια του σιδήρου, του τιτανίου, του μολύβδου κ.ά..
Ξασπρίζουν με το υπεριώδες φως
Ορισμένα διαλύονται τοπικά από τη όξινη βροχή, επιταχύνοντας την φθορά των δομικών υλικών

## Slide 41: Χημικές μέθοδοι καθαρισμού πέτρας
Όξινα διαλύματα
Έχουν χρησιμοποιηθεί διαλύματα υδροχλωρίου, υδροφθορίου και όξινου φθοριούχου αμμωνίου.
Τα διαλύματα αυτά προσβάλουν ή διαλύουν τα μάρμαρα και τις πέτρες, για αυτό αποφεύγονται.
Το HF και το NH4F έχουν χρησιμοποιηθεί για μετρατροπή του ανθρακικού ασβεστίου σε φθοριούχο, πιο δυσδιάλυτο και ανθεκτικό, αλλά μικρότερου μοριακού όγκου δημιουργώντας πόρους και ρηγματώσεις, όπου διεισδύουν SO2 και όξινη βροχή προσβάλλωντας τα υλικά ταχύτερα.

## Slide 42: Αλκαλικά διαλύματα
Χρήση αλκαλικών διαλυμάτων και εξουδετέρωση με οξύ
Επικίνδυνη διαδικασία
Περίσσεια οξέος: επιπτώσεις παραπάνω
Περίσσεια βάσης: διάλυση γύψου και σχηματισμός Na2SO4
Χρησιμοποίηση μίγματος εξαμεταφωσφορικού νατρίου και μυρμηγκικού αμμωνίουκαι αιθανολαμίνης. Το εξαμεταφωσφορικό νάτριο μετατρέπει τον γύψο σε Na2SO4. Ενώ το μυρμηγκικό αμμώνιο σχηματίζει (NΗ4)2SO4.
Το pH δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8 γιατί μετρέπει το μάρμαρο στο ευδιάλυτο Ca(OH)2.

## Slide 43
Όξινο ανθρακικό ή ανθρακικό αμμώνιο.
CaCO3(s) + 2 NH4+HCO3-(sol) Ca2+(HCO3)21- (sol) + 2 NH3(g)
(NH4)22+SO42-(sol) Ca2+(HCO3)2-(sol)
CaSO4.2H2O(s) + NH4+HCO3-(sol) (NH4)22+SO42-(sol) + Ca2+(HCO3)2-(sol) + 2H2O(l)
(NH4)22+SO42-(sol) + 3H2O(l) 2NH4OH(sol) + 2 H3O+HSO4-(sol)
Na2SO42-(sol) + NH4+Cl-(sol) NH4+Cl-(sol) + Na2+SO42-(sol)
υδρόλυση NH4+Cl-(sol) + 2H2O(l) ΝΗ4ΟΗ(sol) + H3O+Cl-(sol)
Na2+SO42- (sol) + 10 H2O(l) Na2+SO42-.10 H2O(s)
NH4+: έγχρωμα δυσδιάλυτα σύμπλοκα με βαρέα μέταλλα αιωρούμενων σωματιδίων, έλκουν μικροοργανισμούς.
Διαλύει το μάρμαρο

## Slide 44
EDTA (Πάστες)
EDTA: σχηματίζει διαλυτά σύμπλοκα με το ασβέστιο
NH4+HCO3-(sol): βλέπε προηγούμενη διαφάνεια
Na+HCO3-(sol) : σχηματίζει με τον γύψο Na2+SO42-(sol)
Desogen : βιοκτόνο, μειώνει την επιφανειακή τάση, διευκολύνει την διείσδυση

## Slide 45
Βιολογικό επίθεμα
Ουρία και γλυκερίνη σε νερό (υπό μορφή πάστας σε άργιλο)
Διάσπαση ουρίας: (NH2)2CO(sol) + H2O(l) CO2(g) + 2NH3(g)
CO2(g) + H2O(l): προσβάλει το μάρμαρο σχηματίζοντας Ca2+(HCO3)2-(sol)
2NH3(g) σχηματίζει (NH4)22+SO42-(sol) με τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη διαφάνεια