## Slide 1: Πέτρα

## Slide 2
Πέτρα
Ορυκτά
Πετρώματα

## Slide 3: Πετρώματα
Πυριγενή
Ιζηματογενή
Μεταμορφωσιγενή

## Slide 4
Πυριγενή: πήξη μάγματος πρωτογενή πετρώματα
Πλουτωνικά: είναι χονδροκρυσταλικά, η ψύξη πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βάθος
Ηφαιστειογενή: μικροκρυσταλικά ή υαλώδους δομής, σχηματίστηκαν στην επιφάνεια της γης.
Όξινα: [SiO2]>66%
Βασικά: [SiO2]<52%

## Slide 5
Ιζηματογενή: δημιουργία από διάβρωση και εξαλλοίωση πυριγενών πετρωμάτων Δευτερογενή πετρώματα.
Σχηματίστηκαν:
Με μηχανικό τρόπο: αποσύνθεση υπό την επίδραση καιρικών συνθηκών, μεταφορά με νερό
Με χημικό τρόπο: καταβύθιση (ανακρυστάλλωση) CaCO3 (ασβεστόλιθος) σε νερό κορεσμένο σε δισανθρακικό ασβέστιο.
Ca2+(HCO3)22-(sol) CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l)
Με οργανικό τρόπο: κατακάθιση θαλασσίων μικροοργανισμών, φυτών ή μαλακοοστράκων. Δημιουργούνται ασβεστόλιθοι και πυριτία (SiO2).

## Slide 6
Ιζηματογενή πετρώματα:
Ψαμμίτες
Ανθρακικά πετρώματα: Ασβεστόλιθοι και δολομίτες

## Slide 8
Ψαμμίτες: προέρχονται συνήθως από μηχανική αποσύνθεση
Αποτελούνται από πυριτία με την μορφή κόκκων άμμου. Το συνδετικό υλικό μπορεί να είναι πυριτικό, ασβεστιτικό, σιδηρούχο είτε αργιλικό. Η συνεκτικότητα του υλικού εξαρτάται και από την υγρασία.

## Slide 9
Ανθρακικά πετρώματα: δημιουργήθηκαν με χημικό ή οργανικό τρόπο
Περιλαμβάνονται οι ασβεστίτες και οι δολομίτες.
Πορώδες : μερικοί έχουν αυξημένο πορώδες, π.χ. κιμωλία. Ενώ μερικοί μπορεί να παρουσιάζουν μικρό πορώδες, μεγάλη σκληρότητα, πυκνότητα και μηχανική αντοχή.

## Slide 10
Μεταμορφωσιγενή: πετρώματα που μεταμορφώνονται κάτω από την επιφάνεια της γης, σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πίεσης.
Είδος μεταμορφοσιωγενούς πετρώματος : εξαρτάται από το αρχικό πέτρωμα αλλά και τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης που εφαρμόστηκαν κατά τον σχηματισμό τους.
Χαρακτηριστικά πετρώματα: μάρμαρα και σχιστόλιθοι.

## Slide 11
Μάρμαρα: μεταμόρφωση ασβεστολίθων ή δολομιτών.
Ασβετικά ή δολομιτικά, με προσμίξεις (του ενός στο άλλο ή οξείδια σιδήρου, σιδηροπυρίτη, αργιλοπυριτικές ενώσεις, χαλαζία κ.ά..
Κρυσταλλικά με μεγάλη μηχανική αντοχή, ανάλογα με το πορώδες τους, το μέγεθος των κρυστάλλων και το χρώμα τους.

## Slide 12
Σχιστόλιθοι: προέλευση κυρίως από αργιλικά υλικά.
Φυλοειδή δομή, αποκολλώνται σε φύλα ή πλάκες.

## Slide 13: Διάβρωση
Μηχανική δράση
Πήξη Νερού
Νερό από πού;
Απορρόφηση από τη βροχή,
Αναρρίχηση από το έδαφος με τριχοειδής δυνάμεις &
Υγροποίηση ατμών που έφτασαν στο σημείο.
Σε τι θερμοκρασία;
0 OC ή < 0 OC, απουσία ή παρουσία αλάτων

## Slide 14
Διόγκωση 9,3% -10%.
Πίεση στα άκρα των τοιχωμάτων
Η Ρ αυξάνεται με την ταπείνωση της θερμοκρασίας
Pmax=212 N/mm2, θ= -22 OC
Υλικά ρηγματόνονται και σε χαμηλότερες πιέσεις
Φαινόμενο ¨¨κόπωσης¨ (τήξη-πήξη-τήξη), κυρίως σε θ κοντά στο σ.τ.
Η ένταση είναι ανάλογη της ποσότητας του νερού, από την κατανομή των ακτίνων και την γεωμετρία τους.

## Slide 15: Άλατα και τριχοειδή αναρρίχηση
Άλατα ισχυρών ηλεκτρολυτών αυξάνουν την επιφανειακή τάση
διεισδύει δυσκολότερα στους πόρους
Άλατα ασθενών ηλεκτρολυτών μειώνουν την επιφανειακή τάση
διεισδύει ευκολότερα στους πόρους
Υπερισχύουν οι ισχυροί ηλεκτρολύτες που προέρχονται
από ισχυρά οξέα και ισχυρές βάσεις
από ισχυρό οξύ και από ασθενή βάση
από ασθενές οξύ και ισχυρή βάση.

## Slide 16
2. Mg2+(NO3)22-(sol) + 4 H2O (l) Mg(OH)2(s) +2 H3O+NO3-(sol)
Σχηματισμός όξινων διαλυμάτων
3. (NH4)2SO42-(sol) + 3H2O 2NH4OH(sol) + H3O+HSO4(sol)
Σχηματισμός βασικών διαλυμάτων
Π.χ.

## Slide 17
Όξινη βροχή
Ποια οξέα εμπεριέχονται; Η3O+HSO4- (H2SO4), H3O+NO3 (HNO3) &
Η3O+HCO3- (H2CO3) (από τα αντίστοιχα οξείδιά τους)
Τα οξέα H2SO4 & HNO3 αυξάνουν την επιφανειακή τάση
μειώνουν το ύψος της αναρρίχησης (υπερισχύουν έναντι του H2CO3 που κάνει το αντίθετο.

## Slide 18
Εξαλάτωση
Λόγω ομοιδών ανιόντων HSO4- , NO3- & HCO3- , βροχής και ως προς διάλυση αλάτων, επέρχεται πιο γρήγορα ο κορεσμός
Εισαλάτωση
Αύξηση της διαλυτότητας αλάτων μη ομοιδών ανιόντων.
Έτσι HSO4- Μείωση διαλυτότητας θειικών αλάτων, αύξηση χλωριούχων, νιτρικών και ανθρακικών.
΄Ομοίως τα υπόλοιπα………

## Slide 19
Υπερκορεσμός (τι είναι; Πότε παρατηρείται;)
Κρυστάλλωση αλάτων
Αύξηση όγκου κρυσταλλικών νερών
Εναπόθεση κρυστάλλων, αύξηση κόκκων
Αύξηση* Πίεσης
* Na2SO4 7,2 N/mm2 NaCl 55,4 N/mm2

## Slide 20
Αλλαγή κρυσταλλικής δομής σε διάφορα άλατα
Διόγκωση
Εναλλαγή μεγέθους συνεχώς
Κόπωση

## Slide 21
CaCO3(s) + H3O+HSO4-(sol) CaSO4.2H2O +CO2(g) (διόγκωση 100%)
MgCO3(s) + H3O+HSO4-(sol) + 5 H2O MgSO4.7H2O +CO2(g) (διόγκωση 430%)
FeCO3(s) + H3O+HSO4-(sol) + 5 H2O FeSO4.7H2O +CO2(g) (διόγκωση 480%)
Al2O3(s) + 3 H3O+HSO4-(sol) + 12 H2O Al2(SO4).18H2O (διόγκωση 1400%)

## Slide 22: Ψηγματοβολή
Αιωρούμενα σωματίδια > 500 nm
Βάλλονται από τους ανέμους
Προκαλούν αποξέσεις, ομαλοποίηση, εξαλείψεις εξωγλύφων.

## Slide 23: Διόγκωση και διάβρωση μεταλλικών συνδέσμων και σκελετών.

## Slide 24: Διόγκωση αργιλοπυριτικών ορυκτών ή φλεφών.

## Slide 25: Συντελεστές θερμικής διαστολής

## Slide 26
Επισκέπτες
Μελετητές
Παραμένουσες μηχανικές τάσεις