## Slide 1: Συντήρηση Υφασμάτων Βελονιές
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Ζωή Ν. Νικολαΐδη

## Slide 2: 1. Running stitch
Οδηγίες:
Η βελονιά που τρέχει μέσα-έξω στο ύφασμα χωρίς να επικαλύπτεται
Δουλεύω από δεξιά προς τα αριστερά εισάγοντας τη βελόνα στην πίσω όψη του υφάσματος στο (1) και την βγάζω στην μπροστινή όψη στο (2). Επαναλαμβάνω.
Η ραφή χρησιμοποιείται για ένωση δύο ή περισσοτέρων στρωμάτων υφάσματος για συγκέντρωση, μέτρηση, περιστροφή (σούφρωμα), φοδράρισμα και σε ραφές που δεν υπόκεινται (υποβάλλονται) σε πολύ τέντωμα (σε μεγάλες τάσεις). Η ραφή φαίνεται ίδια με την Basting stitch (τρύπωμα), αλλά οι ραφές είναι κοντύτερες.
Χρήσεις:
Δημιουργία ραφών
Ένωση υφασμάτων
Βάση
Ενίσχυση τρυπών και σχισιμάτων
Σταθεροποίηση ραφών
Διασφάλιση περιοχής φθοράς σε ύφασμα υποστήριξης

## Slide 3: 2. Laid and couched stitch
Επαναφέρω, κατά το εφικτό, τα νήματα στη θέση τους.
Χρησιμοποιώντας μία πρώτη κλωστή φέρνω τη βελόνα έξω από την μπροστινή πλευρά στο (1).
Φτιάχνω μια μεγάλη βελονιά στο στημόνι ή στο υφάδι (κατεύθυνση στημονιού ή υφαδιού) και περνώ τη βελόνα στο ύφασμα, στην αντίστροφη όψη στο (2), ενώ σιγουρεύομαι ότι η κλωστή ακολουθεί την υφή του υφάσματος.
(1) (2)
Χρησιμοποιώντας μία δεύτερη κλωστή τοποθετώ τη βελόνα έξω από την μπροστινή πλευρά στο Α, στη μία πλευρά της πρώτης κλωστής.
Τοποθετώ τη νέα κλωστή κάθετα στην πρώτη κλωστή και περνώ τη βελόνα διαμέσου του υφάσματος στην αντίστροφη όψη στο Β (εικόνα δεξιά).
Επαναλαμβάνω τις κάθετες βελονιές για να σιγουρέψω την πρώτη κλωστή.
Αν έχω πάνω από μία σειρά βελονιών, αλλάζω το σημείο από όπου η σειρά ξεκινά και τελειώνει.
Οι δύο κλωστές μπορεί να είναι και διαφορετικού υλικού και βάρους.

## Slide 4: Χρήσεις στρωτής και σκεπαστής βελονιάς
Κλείσιμο σχισμών (closing slits).
Ενίσχυση τρυπών και σχισιμάτων (reinforcing holes and tears).
Διασφάλιση περιοχής φθοράς σε ένα ύφασμα υποστήριξης (securing a damaged area to a support fabric).
Διασφάλιση χαλαρών νημάτων (στερεώνοντάς τα) στο ύφασμα της βάσης (securing loose threads to a ground fabric).

## Slide 5: 3. Basic couching stitch (simple couching stitch
Βασική βελονιά στερέωσης: στερεωμένο νήμα σε ύφασμα με συρραφή στο επίπεδο με άλλη κλωστή.
Τοποθετώ τα χαλαρά νήματα του τέχνεργου στη σωστή τους θέση.
Φέρω τη βελόνα με την καινούρια κλωστή έξω από την εμπρός πλευρά των χαλαρών νημάτων στο (1).
Τοποθετώ την καινούρια κλωστή κάθετα στο χαλαρό νήμα.
Στην αντίθετη όψη του χαλαρού νήματος στο (2), περνάω την βελόνα διαμέσου του υφάσματος στην πίσω όψη.
Επαναλαμβάνω.
Η τοποθέτηση των κάθετων βελονιών ποικίλλει όταν περισσότερα του ενός νήματα είναι προς στερέωση.

## Slide 6: Basic couching stitch
Χρήσεις:
Χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση του στημονιού, του υφαδιού ή κάποιου συμπληρωματικού νήματος που έχει αποκοπεί από την αρχική (πρωτότυπη) βάση (φόντο).
Άλλες πιθανές χρήσεις:
Ενίσχυση τρυπών και σχισμών
Ενίσχυση αδύναμων περιοχών
Διασφάλιση περιοχής φθοράς σε ύφασμα υποστήριξης (φόδρα)
Διασφάλιση χαλαρών νημάτων στη βάση (φόντο)

## Slide 7: 4. Herringbone stitch
Δουλεύω από αριστερά προς τα δεξιά.
Περνάω τη βελόνα στη μπροστινή όψη στο (1).
Δίνω πλάγια βελονιά προς τα πάνω και δεξιά και εισάγω τη βελόνα διαμέσου του υφάσματος στην πίσω όψη στο (2).
Μετακινώ τη βελόνα σε μικρή απόσταση προς τα αριστερά (τώρα δουλεύω στην αντίστροφη όψη) και ακολούθως τη φέρνω στην εμπρός όψη στο (3).
Μετακινώ τη βελόνα προς τα κάτω δεξιά και την εισάγω διαμέσου του υφάσματος στην πίσω όψη στο (4) για να ολοκληρωθεί η βελονιά.
Επανάληψη. Ξεκινώ από το (4) και επαναλαμβάνω όπως στα βήματα 2 προς 3 για να επαναληφθεί.
Υπάρχει δυνατότητα να δουλευτεί και ανάποδα, δηλαδή με τα μεγάλα τμήματα στην πίσω όψη.

## Slide 8: Herringbone stitch
Βελονιά Ψαροκόκκαλο ή διασταυρωμένη πισωβελονιά
Άλλες ονομασίες:
Cross backstitch
Barred witch stitch
Catch stitch
Cat stitch
Πιθανές χρήσεις:
Στρίφωμα
Βάση (φόντο)
Διασφάλιση περιοχών φθοράς σε ένα ύφασμα υποστήριξης