## Slide 1: Αέρια χρωματογραφία (GC)
Αέρια κινητή φάση σε
Στερεή (GSC), ή
Υγρή (GLC) στατική φάση.

## Slide 2: GSC χρωματογραφία
Διαχωρισμός μέσω προσρόφησης ή μοριακού αποκλεισμού

## Slide 3: GSC χρωματογραφία
Διαχωρισμός
κατανομή συστατικών μεταξύ ενός μη πτητικού υγρού σε στερεό φορέα (στατική φάση) και ενός αερίου (κινητή φάση).
κίνηση των συστατικών μέσα στην στήλη με διαφορετική ταχύτητα, λόγω διαφορετικής τάσης ατμών και αλληλεπίδρασης της ουσίας με την στατική φάση (διαφορετικός συντελεστής κατανομής)

## Slide 4: Αέρια χρωματογραφία
Πλεονεκτήματα
Χαμηλό ιξώδες χρήση στηλών μεγάλου μήκους αποτελεσματικότητα
Αδράνεια αερίων ισορροπία ανεξάρτητη από το αέριο
Πολλοί, απλοί, ευαίσθητοι και ταχείας αποκρίσεως ανιχνευτές αερίων.
Άρα αποτελεσματικότερες και πλέον χρησιμοποιούμενες μεθόδους (στην πλειοψηφία ενώσεων.

## Slide 5: Υγρή χρωματογραφία (LC)
Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα.
Κινητή φάση: υγρό
Κίνηση: βαρύτητα
χρήση αντλιών χαμηλής ή υψηλής πίεσης (και απόδοσης, HPLC)
Προτιμάται: ενώσεις με χαμηλές τάσεις ατμών και θερμικά ασταθείς.
Μηχανισμοί διαχωρισμού: η προσρόφηση, η κατανομή, η ιονανταλλαγή, ο μοριακός αποκλεισμός και η συγγένεια.

## Slide 6: Υγρή-Στερεή χρωματογραφια προσροφήσεων
Άτομα ή ιόντα επαφή με το υλικό
Δυνάμεις: διαμοριακές (ηλεκτροστατικές, διπόλου-διπόλου, διπόλου- επαγώμενου διπόλου, δυνάμεις London ή και συνδιασμός αυτών)
Η ταχύτητα μετακίνησης του συστατικού: συνάρτηση του γραμμομοριακοού κλασματός του στην κινητή φάση.
Διαλύτης: ανταγωνίζεται τα συστατικά στις θέσεις προσφόφησης. Η ικανότητα έκλουσής του είναι ανεξάρτητη της ουσίας, εκτοπίζει

## Slide 7: Υγρή χρωματογραφία κατανομής στήλης
Στερεό υλικό χρησιμοποιείται ως υλικό στήριξης λεπτής στιβάδας υγρής στατικής φάσης, πολικού χαρακτήρα
Κινητή φάση: οργανικός διαλύτης χαμηλής πολικότητας
Εκλογή ζεύγους διαλυτών: διαλυτότητα των προς διαχωρισμό ουσιών (και μη αναμίξιμοι μεταξύ τους).

## Slide 8: Χρωματογραφία ιοντοανταλαγής
Στηρίζεται στην αμφίδρομη ανταλλαγή ιόντων μεταξύ εξωτερικής υγρής φάσης και ιοντικών θέσεων στερεής αδιάλυτης φάσης. (ιονανταλλακτή)
Βαθμωτή έκλουση με αλλαγή της ιοντικής ισχύος ή του pH

## Slide 9: Υγρή χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού
Τα μόρια του μίγματος μετακινούνται με την βοήθεια υγρής κινητής φάσης, μέσω πορώδους υλικού
Διαχωρισμός μόνο βάση μεγέθους (λειτουργεί ως μοριακό κόσκινο)
Μεγαλύτερα μόρια, δεν δεσμεύονται, αποχωρούν πρώτες.

## Slide 10: Χρωματογραφία συγγένειας
Εξειδικευμένη αλληλεπίδραση μεταξύ μιας ουσίας (ομοιοπολικά δεμένης στον στερεό φλοιό) και μιας μόνο ουσίας από το μείγμα.
Πρόσδεση της ουσίας αυτής στην στήλη
Εκλούεται η ουσία με προσθήκη υγρού που αλλάζει τις συνθήκες, εξασθενώντας την σύνδεση του συστατικού στη στήλη.

## Slide 11: Υγρή χρωματογραφία στήλης

## Slide 12: Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).
Κλασική χρωματογραφία στήλες μεγάλου διαμέτρου μεγάλος t
Η αέρια χρωματογραφία είναι γρήγορη, η υγρή αργή, λόγω διάχυσης του διαλύτη.
Για πιο γρήγορα:1. λεπτός διαμελισμός υλικού πλήρωσης
2. διαχωρισμό κατανομής λεπτός υμένας η υγρή φάση
χωρίς λιμνάζοντες περιοχές
Η υψηλή πληρότητα όμως μειώνει την ταχύτητα ροής κινητής φάσης
υψηλή πίεση

## Slide 13: Υλικά
Μικροπορώδη σωματίδια
Μακροπορώδη σωματίδια
Υμενοειδή σωματίδια

## Slide 14: Βασικά τμήματα χρωματογράφου HPLC
Σύστημα παροχής κινητής φάσης
Σύστημα εισαγωγής μείγματος
Την στήλη
Τον ανιχνευτή
Τον καταγραφέα

## Slide 15: Ανιχνευτές
Να αποκρίνεται σε όλα τα συστατικά
Να έχει χαμηλά όρια ανίχνευσης
Να μην αποκρίνεται στην κινητή φάση
Να παρέχει γραμμική απόκριση στις C
Να μην επηρεάζεται από μεταβολές θερμοκρασίας ή ταχύτητα ροής
Να έχει αμελητέο νεκρό όγκο

## Slide 16: Ανιχνευτές
Διαφορικός ανιχνευτής δείκτη διάθλασης
Μετρά διαφορές δείκτη διάθλασης εκλούσματος, λόγω παρουσίας συστατικών μείγματος.
Πλεονέκτημα: αποκρίνεται σε όλες σχεδόν τις ενώσεις
Μειονέκτημα: μικρή ευαισθησία (1-10 μg/mL)
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βαθμωτή έκλουση
Ο δείκτης διάθλασης ενός μέσου αριθμεί τη σχέση μεταξύ της ταχύτητας που έχει το φως όταν διασχίζει το μέσο, και της ταχύτητας που έχει το φως που διαδίδεται στο κενό. Όταν το φως αλλάζει μέσο διάδοσης αλλάζει και ταχύτητα, κι αυτό έχει επίδραση στην πορεία διάδοσης του φωτός· το φως διαθλάται.

## Slide 17
Μια εφαρμογή της μέτρησης του δείκτη διάθλασης είναι στην αναλυτική χημεία. Κάθε καθαρή χημικά ουσία έχει τον δικό της δείκτη διάθλασης, ο οποίος επηρεάζεται από τις τυχόν προσμίξεις. Άρα μετρώντας τον δείκτη διάθλασης μπορούμε έμμεσα να εκτιμήσουμε την καθαρότητα μιας ουσίας ή ακόμα την σύσταση ενός μίγματος. Κλασσική χρήση είναι ο προσδιορισμός των διαλυμένων στερεών σε ένα υδατικό διάλυμα συνήθως με παραλληλισμό προς αντίστοιχο σακχαροδιάλυμα. Έτσι το καθαρό νερό έχει δ.δ. 1,3333 ενώ σακχαροδιάλυμα 10% 1,3478, 20% 1,3638 κ.ο.κ. Με την σύνταξη αναλόγων πινάκων περιεκτικότητας - δ.δ μπορούν να μετρηθούν διαφόρων ειδών διαλύματα, ακόμα και (σπορ)ελαίων σε διαλύτη

## Slide 18
Ζώνες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος |  | 
Περιοχή του φάσματος | Περιοχή συχνοτήτων | Ενέργεια φωτονίων
Ραδιοκύματα | 0-300 ΜΗz | 0-10-6 eV
Μικροκύματα | 300 MHz - 300GHz | 10-6 - 10-3 eV
υπέρυθρη ακτινοβολία | 300GHz - 400THz | 10-3 - 1,6eV
ορατή ακτινοβολία | 400-800THz | 1,6 - 3,2 eV
υπεριώδης ακτινοβολία | 800THz - 3 ·10 17Hz | 3eV - 2000eV
ακτίνες Χ | 3· 10 17Hz - 5· 10 19 Hz | 1200 eV - 2,4 ·10 5 eV
ακτίνες γ | 5 ·10 19Hz - 3· 10 22Hz | 10 5eV - 10 7eV
Κοσμικές ακτίνες | 3 ·10 22Hz - | 10 7eV -
Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται το εύρος της περιοχής συχνοτήτων που καλύπτουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα εκτείνεται θεωρητικά από σχεδόν μηδενικές συχνότητες έως το άπειρο. Με βάση κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες. Αυτές είναι τα ραδιοκύματα , τα μικροκύματα, η υπέρυθρη ακτινοβολία, η ορατή ακτινοβολία (φως), η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες γ.

## Slide 19: Φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης
Οπτικές τεχνικές ανάλυσης
Φασματοσκοπικές Μη
φασματοσκοπικές
Ικανότητα ουσιών να εκπέμπουν ή να αλληλεπιδρούν με ακτινοβολίες και μέτρηση φασμάτων. Μέτρηση ισχύς ακτινοβολίας ή απορρόφησης ή διαπερατότητας.
Δεν χρησιμοποιούν φάσματα, βασίζονται στην αλληλεπίδραση ύλης-ακτινοβολίας.

## Slide 20
Στις φασματοσκοπικές τεχνικές μετρείται η απορρόφηση (Α) ή η διαπερατότητα (Τ) ή η ισχύς (ένταση) της ακτινοβολίας
ποιοτική και ποσοτική ανάλυση
Απεικόνιση της Α ή Τ συναρτήσει του λ ή ν =(1/λ, αριθμός κυμάτων ανά cm), παρέχει το φάσμα απορρόφησης.
Απορρόφηση Α= logP/Po=log T=abcg/l=εbcmol/L (Νόμος Lambert-Beer).
P, Po= ισχύς προσπίπτουσας και εξερχόμενης ακτινοβολίας.
α,ε= σταθερές αναλογίας
b= μήκος διαδρομής μέσα στο διάλυμα

## Slide 21: Ανιχνευτής υπεριώδους-ορατου
Φασματοφωτόμετρο
Προσθήκη υγρού έκλουσης σε μικροκυψελίδα
Μπορεί να είναι:
Σταθερού μήκους κύματος
Πολλαπλών σταθερών μηκών κύματος
Μεταβαλλόμενου μήκους κύματος
(+) 1. Όριο ανίχνευσης 0.01 μg/mL
2. Αδιάφορος σε μεταβολές θερμοκρασίας
3.Φθηνός
4. Χρησιμοποιείται σε βαθμωτή έκλουση
5. Χρήση στην πλειοψηφία των οργανικών ενώσεων
(-) 1. Όχι χρήση σε διαλύτες που απορροφούν στο UV-Vis
2. Σε συστατικά που δεν απορροφούν στο UV-Vis

## Slide 22: Ανιχνευτές φθορισμού
Παραλλαγή του φασματοφωτομετρικού ανιχνευτή
Φθορίζουσες ουσίες (ειδικός ανιχνευτής)
Μεγαλύτερη ευαισθησία από ανιχνευτή στο UV-Vis

## Slide 23: Φθορισμός
Φωτάυγεια
Φθορισμός (10-9-10-6 s)
Φωσφορισμός (10-4-10 s)

## Slide 24: Ανιχνευτής υπέρυθρου
Όχι ευαίσθητος, με μικρή εκλεκτικότητα (πολλοί διαλύτες απορροφούν εκεί)
Σε κατάλληλες συχνότητες, αυξάνει η εκλεκτικότητα

## Slide 25: Ηλεκτροχημικός (αμπερομετρικός) ανιχνευτής
Παρακολουθεί το I μικρού ηλεκτρολυτικού στοιχείου ροής με σταθερό V.
Χρησιμοποιείται για διαχωρισμό ηλεκτρενεργών ουσιών (ανάγωνται ή οξειδώνονται στο συγκεκριμένο V.

## Slide 26: Φασματόμετρο μάζας
LC-MS συνδιασμός ευαισθησία, εκλεκτικότητα και αξιοπιστία
Υψηλό κόστος
Καταγράφεας
Φθηνότερο και απλούστερο τρόπο παρουσιάσεως
Δυνατότητα ενίσχυσης σήματος
Σήμερα υπολογιστές

## Slide 27: Επιλογή τεχνικής & κινητής φάσης
τα περισσότερα μίγματα μπορούν να διαχωριστουν και να αναλυθούν με HPLC
Το πώς; Βάση τεχνική και πείρας επιλέγοντας κατάλληλο σύστημα στατικής & κινητής φάσης ή πρόγραμμα βαθμωτής έκλουσης.
Γενικά θέλουμε συνθήκες: τα συστατικά να συγκρατούνται στην στατική φάση, αλλά όχι πολύ ισχυρά
Αποδοτικός διαχωρισμός: εξασφάλιση διαφορετικής ταχύτητας ζωνών από διαφορετικό βαθμό συγκράτησης.

## Slide 28
Δείγμα |  |  | Μηχανισμός συγκρότησης
Mr | Διαλυτότητα | Πολικότητα | 
Μικρό | Υδατοδιαλυτές | Υψηλή (ιοντικές) | Ιοντοανταλλαγή
 |  | Μέση (ιοντικές) | Κατανομή
Μέσο | Ενδιάμεση | Μέση (μη ιοντικές) | Κατανομή (κανονικής ή αντίστροφης φάσης)
 | Λιποδιαλυτές | Χαμηλή | Προσρόφηση
Μεγάλο | Υδατοδιαλυτές |  | Μοριακός αποκλεισμός(υδατική κινητή φάση)
 | Λιποδιαλυτές |  | Μοριακός αποκλεισμός (μη υδατική κινητή φάση)

## Slide 29
Μηχανισμοί προσρόφησης και κατανομής διαφορετική πολικότητα συστατικών.
Μηχανισμός κατανομής: ευαίσθητη σε μικρά Δ(Μr) ίδια Ομ. Σειρά.
Διαχωρισμός ενώσεων με μικρή διαφορά πολικότητας. (2)
Μηχανισμός προσρόφησης: στερεοχημικές διαφορές (παρόμοιες ενώσεις. Πιο εύκολη μέθοδος. Αλλά μεγάλες διαφορές πολικότητας. (1)
Μείγμα ιοντικών ενώσεων HPLC ιοντοανταλλαγής.
Ενώσεις με μεγάλη Δ(Μr) HPLC μοριακού αποκλεισμού

## Slide 30: Κινητή φάση
«Δοκιμή και λάθος» ή TLC. (σε συνδυασμό με εμπειρία και βασικές αρχές)
Κυρίως στηρίζονται στην διαφορά πολικότητας. Δοκιμάζονται με σειρά αυξανόμενης διαλυτότητας.
Μπορούμε (σε πολλά συστατικά) να χρησιμοποιήσουμε βαθμιδωτή έκλουση.
για σταθερότητα και επαναληψιμότητα στην υγρή-στερεή φάση
Μικρή ποσότητα πολικού διαλύτη (π.χ. νερό) προσροφάται σε πιο δραστικές θέσεις, μειώνοντας την προσροφητική ικανότητα