## Slide 1: Φασματομετρία Μαζών

## Slide 2
e- υψηλής ενέργειας μόριο ένωσης (g, υψηλό κενό)
ιόν (συνήθως κατιόν)
Σε Η.Π. ευθυγράμμιση σε δέσμη
Σε Μ.Π. απόκλιση ανάλογα με το m/z (μάζα/φορτίο)
Ανιχνευτής: μετρά το ηλεκτρικό ρεύμα των ιόντων με διαφορετικό m/z

## Slide 3: Φάσμα μαζών
Φάσμα μαζών: διάγραμμα έντασης μετρούμενου ρεύματος, ως συνάρτηση του λόγου m/z

## Slide 4
Το μοριακό βάρος εκφράζεται στις συνήθεις μονάδες ατομικής μάζας (amu, atomic mass unit), βάση του ισοτόπου 12C με την συνθήκη ότι ισούται με 12,000000.
Η βαθμονόμηση του άξονα των τετμημένων γίνεται βάση των κορυφών Η2Ο, Ο2 και Ν2 (γιατι?)

## Slide 5: Χρήση Φ.Μ.
Προσδιορισμός του Μ.Β. μιας ουσίας
Προσδιορισμός του Μ.Τ. μιας ένωσης
Ανάλυση δομής
Ισοτοπική ενσωμάτωση

## Slide 6: Δυναμική Φ.Μ. οφείλεται
Στην μεγάλη εκλεκτικότητα που επιτυγχάνεται με την ακριβή μέτρηση των μαζών
Στην μεγάλη ευαισθησία που φτάνει τα 10-15 mol (femtomol)
Μπορεί να δρα σαν ολικός ανιχνευτής, άρα εφαρμόζεται για την ανάλυση οποιουδήποτε σώματος ανεξάρτητα από την φύση του.
Υψηλή εξειδίκευση
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η σύζευξη του φασματογράφου μάζας με την υγρή και την αέρια χρωματογραφία.

## Slide 7: Μειονεκτήματα
Μεγάλο κόστος απαιτούμενων οργάνων
Μεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
Βαθμός εξειδίκευσης χρήστη (χρήση & ερμηνεία φασμάτων)

## Slide 9: Ιονισμός
Ιονισμός: το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο ή μόριο, αρχικά ουδέτερο μετατρέπεται σε ιόν, με ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά φορτία διαφυγή e-
Mo (ουδέτερο άτομο) Μ+. (θετικό ιόν) + e- (ηλεκτρόνιο)

## Slide 10: Αρχή λειτουργίας φασμάτων μάζας
Το δείγμα εισέρχεται στον θάλαμο ιονισμού σε στερεά, υγρή ή αέρια μορφή υψηλή θερμοκρασία και ΄πολύ χαμηλή πίεση (υψηλό κενό) ατμούς. Ποσότητα συνήθως 10-4 με 10-6 g
Στον θάλαμο ιονισμού, βομβαρδίζονται οι ατμοί, με ηλεκτρόνια, άτομα ή μόρια.

## Slide 11: ΣΧΗΜΑΤΙΚΌ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΖΑΣ

## Slide 12: Σύστημα Εισαγωγής του Δείγματος
Σύστημα εισαγωγής με ακροφύσιο τύπου Atmospheric Solids Analysis Probe

## Slide 13: Πηγή Ιόντων
Για την ίδια ένωση, το λαμβανόμενο φάσμα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό με εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών και συνθηκών ιονισμού.
"μαλακές" και "σκληρές" τεχνικές. Στις σκληρές τεχνικές ιονισμού χρησιμοποιείται υψηλή ενέργεια που προκαλεί διάσπασή της σε θυγατρικά ιόντα (θραύση). Μαλακές καλούνται οι τεχνικές που επιτυγχάνουν τον ιονισμό σε ηπιότερες συνθήκες με μικρή ή μηδαμινή θραύση. Στον Πίνακα 12.1 δίνονται οι κύριες τεχνικές ιονισμού που εφαρμόζονται, οι διατάξεις με τις οποίες συνδυάζονται, τα είδη των ιόντων που παράγονται καθώς και οι κατηγορίες των αναλυόμενων ενώσεων που ενδείκνυνται. Τεχνική Ιονισμού Κύρια Ιόντα Αναλυτής Μαζών Τάξεις ενώσεων

## Slide 14
Τεχνική Ιονισμού | Κύρια Ιόντα | Αναλυτής Μαζών | Τάξεις ενώσεων
Ιονισμός ηλεκτρονίων | M+., θυγατρικά ιόντα | Q, ΤOF, IT, Β | Μη πολικές, κάποιες πολικές <500 datlon
MALDI | [M+H]+ [M-H]- | TOF, Orbitrap | Πολικές, κάποιες μη πολικές, βιοπολυμερή, συνθετικά πολυμερή Έως 106 datlon
Electrospray (DESI, ΕESI) | [M+H]+ [M-H]- ιόντα προσθήκηςπ.χ. [M+NH4]+ | Q, TOF, IT, FTICR, Orbitrap | Πολικές, κάποιες μη πολικές οργανικές, πρωτεΐνες <200.000 datlon
APCI | [M+H]+ [M-H]- | Q, TOF, IT | Μη πολικές, κάποιες πολικές <1000 datlon

## Slide 15: Αναλυτής Μαζών
Υπάρχουν διάφορα είδη αναλυτών μαζών
διαχωριστική του ικανότητα (Resolution, R),
R = m/Δm
Δm: η διαφορά μαζών δύο διαδοχικών κορυφών και
m: η μάζα της πρώτης κορυφής.
Η υψηλή διαχωριστική ικανότητα πχ. R=300.000 και η υψηλή ευαισθησία δεν μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα.

## Slide 17
Σχηματισμός κατιονικής ρίζας,
με εκπομπή ηλεκτρονίου από την ένωση.
Μ Μ+.
επειδή η ενέργεια είναι μεγάλη, μπορεί να έχουμε σχάση δεσμού του μητρικού ιόντος (δευτερογενής σχάση) και τον σχηματισμό θυγατρικών ιόντων μικρότερης μάζας και ουδέτερων ριζών.
O όροs "ελεύθερη χημική ρίζα", περιγράφει άτομα, μόρια ή ιόντα στα οποία το εξωτερικό τροχιακό δεν καταλαμβάνεται από ζεύγος ηλεκτρονίων αλλά από ένα μόνο ηλεκτρόνιο (μονήρες ηλεκτρόνιο). Συμβολισμός π.χ. CH3 •

## Slide 18
Α+ + Ν.
Μ+.
Β+. + Ν
π.χ. CH2-H+. CH2=CH2+. + H-H
CH2-H
CH2=CH2 +H-H+.

## Slide 19
Οι κατιονικές ρίζες και τα κατιόντα απωθούνται από ένα μικρό θετικό δυναμικό που φέρει ένα ηλεκτρόδιο (απωθητής). Το ίδιο το ηλεκτρόδιο δεσμεύει τυχόν αρνητικά ιόντα. Τα ουδέτερα μόρια απομακρύνονται με αντλία κενού.
Ακολουθεί επιτάχυνση των κατιόντων και των κατιονικών ριζών σε Ηλεκτρικό Πεδίο και εκτροπή και διαχωρισμός αυτών μέσα σε Μαγνητικό Πεδίο ανάλογα με τον λόγο m/z.
Συγκεκριμένα m/z= Β2r2/2V.
(Eδυν=Εκιν zV= ½ mu2 u2= 2zV/m,
Και στο Μ.Π. η μαγνητική δύναμη είναι κεντρομόλος, δηλ
Βzu=mu2/r … m/z=B2r2/2V

## Slide 20
Η σάρωση του φάσματος γίνεται με μεταβολή είτε του Β( κυρίως), είτε του V.
Τα ιόντα όταν προσπέσουν στον ανιχνευτή, παράγουν ρεύμα (της τάξης των 10-12 Α), το οποίο ενισχύεται από έναν πολλαπλασιαστή και καταγράφετε.
Το ρεύμα συναρτήσει του χρόνου, μοιάζει με χρωματογράφημα, το οποίο με την βοήθεια των υπολογιστών μετατρέπεται σε φάσμα.

## Slide 21: Ερμηνεία Φασμάτων μαζών
Ισοτοπικές κορυφές
Οι κορυφές των μορίων (ή των θραυσμάτων τους) συνοδεύονται από μικρότερες κορυφές, που οφείλεται στο ότι τα περισσότερα στοιχεία είναι μείγματα δύο ή περισσοτέρων ισοτόπων.
Μπορεί να περιπλέκουν το φάσμα, αλλά διευκολύνουν την αναγνώριση του ιόντος, αφού το σχετικό ύψος του Μ+1, ως προς του Μ με την χρήση πινάκων, σχετίζεται με την σύσταση του ιόντος.
Π.χ. για τα ιόντα CHO+ και C2H5+ έχουν m/z=29, αλλά ο λόγος του (Μ+1)/Μ είναι για το πρώτο 0.01172, ενώ για το δεύτερο 0.02315.

## Slide 22
Η Μ+ οφείλεται στα μόρια που περιέχουν μόνο το πλέον κοινό ισότοπο του κάθε στοιχείου.
Δίπλα σε κάθε κορυφή του φάσματος Μ παρατηρούνται οι κορυφές Μ+1 και Μ+2 με μικρότερη ένταση οι οποίες στα ισότοπα βαρύτερα 1 και 2 μονάδες μάζας. Οι εντάσεις αυτών των κορυφών καθορίζονται από την αναλογία του ισοτόπου και του κανονικού στοιχείου.
Έτσι για μόρια που περιέχουν μόνο 2Η 13C (1.1%), 17Ο το Μ+1 πολύ μικρό.
Αντίθετα, τα ισότοπα 35Cl 37Cl υπάρχουν σε αναλογία 3:1, με αποτέλεσμα και η ισοτοπική κορυφή Μ και η κορυφή Μ+2 εμφανίζεται με αναλογία 3:1
79Βr και 81Βr εμφανίζονται με αναλογία 1:1, άρα η κορυφή Μ με την κορυφή Μ+2 εμφανίζεται με αναλογία 1:1,

## Slide 23
Μοριακό βάρος ένωσης
Μέτρηση με ακρίβεια 0,0001 της ατομικής μονάδας μάζας
Επιτρέπει διαχωρισμό ανάμεσα σε δύο χημικούς τύπους με ίδιο Μ.Β. (π.χ. C5H12ΜΒ=72,0939 καιC4H8O ΜΒ=72,0575)
Από το ΜΒ και με τη βοήθεια υπολογιστών είναι δυνατός ο υπολογισμός του μοριακού τύπου

## Slide 24
Λήψη δακτυλικού αποτυπώματος ένωσης, δηλ. δομικών χαρακτηριστικών της ένωσης
Κάθε ομόλογη σειρά και κάθε μόριο θραυσματοποιείται με ένα και μοναδικό τρόπο που εξαρτάται από τη δομή του
Π.χ. αν ένωση περιέχει ένα θραύσμα[Μ18]+ αυτό σημαίνει ότι αποσπάστηκε ένα μόριο H2O, κ.ο.κ.
Πιθανότητα δύο ενώσεων να έχουν πανομοιότυπα φάσματα: μικρή
Χαρακτηρισμός άγνωστης ένωσης βάσει αντιπαραβολής του φάσματος μάζας του με φάσμα από βάση δεδομένων

## Slide 25: Θραυσματοποίηση
Κατιοντική ρίζα υψηλής ενέργειας αποσυντίθεται με αυθόρμητη σχάση δεσμού. Ένα θραύσμα διατηρεί το θετικό φορτίο ενώ το άλλο αποτελεί ουδέτερη ρίζα
Κατά τη θραυσματοποίηση σχηματίζεται το σταθερότερο καρβοκατιόν, π.χ. προπάνιο, θετικό φορτίο παραμένει στην αίθυλο ομάδα γιατί CH3CH2+ σταθερότερο από CH3+

## Slide 26: Κανόνες ταυτοποίησης
Μ-15= απόσπαση ομάδας CH3-
Μ-16=απόσπαση Ο ή ΝΗ2
Μ-17 =απόσπαση ΟΗ ή ΝΗ3
Μ-18 =απόσπαση Η2Ο
Μ-19 =απόσπαση F
Μ-20 =απόσπαση HF
Μ-26 =απόσπαση C2H2
Μ-28 =απόσπαση CO ή C2H4

## Slide 27
Ενώσεις ή θραύσματα που περιέχουν Cl ή Br, περιέχουν έντονες κορυφές Μ+2
Ενώσεις ή θραύσματα που περιέχουν F ή P και κυρίως Ι περιέχουν ασθενείς κορυφές Μ+1
Απλές αντιδράσεις σχάσης του μοριακού ιόντος
Λήψη δακτυλικού αποτυπώματος ένωσης, δηλ. δομικών χαρακτηριστικών της ένωσης
•Κάθε ομόλογη σειρά και κάθε μόριο θραυσματοποιείται με ένα και μοναδικό τρόπο που εξαρτάται από τη δομή του

## Slide 31: Ταυτοποίηση με Σύγκριση Φασμάτων (Data Libraries)
Τρεις κατηγορίες:
τις εμπορικές,
τις τοπικές που δημιουργεί ο κάθε αναλυτής στο όργανο, και
τις κοινόχρηστες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

## Slide 32
Οι τοπικές βιβλιοθήκες φασμάτων
ανάλυση πρότυπων ουσιών στο όργανο.
Δυνατότητα της δημιουργίας νέας βάσης δεδομένων ή της προσθήκης δεδομένων στη βάση.
Στην περίπτωση του LC-MS πρέπει να δίνεται προσοχή στην εξής προϋπόθεση: για να είναι συγκρίσιμα τα φάσματα πρέπει να λαμβάνονται αυτά στις ίδιες συνθήκες

## Slide 33
Οι εμπορικές βιβλιοθήκες
έχουν δημιουργηθεί από εταιρίες/οργανισμούς ως βάσεις δεδομένων των αναλύσεων χιλιάδων ενώσεων με ιονισμό ηλεκτρονίων.
Αποθηκεύονται φάσματα που έχουν ληφθεί από πιστοποιημένα εργαστήρια και είναι γενικές βιβλιοθήκες (NIST, Willey) ή ειδικές, με εφαρμογή σε ορισμένα πεδία (Maurer Toxicology, Fiehn Metabolomics).

## Slide 34
Οι ανοιχτές βάσεις δεδομένων που
φιλοξενούνται στο διαδίκτυο, ουσιαστικά
δεν ελέγχονται και μπορεί οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος ερευνητής να συνεισφέρει και να εισάγει δεδομένα.
Η μέτρηση στη φ. μ. είναι πολυδύναμη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.
Μικρές διαφορές στις συνθήκες ανάλυσης μεγάλες διαφοροποιήσεις

## Slide 35
Βιβλιοθήκες λειτουργούν με αλγόριθμο (συγκρίνει φάσματα)
προτείνονται οι πιθανότεροι μοριακοί τύποι και πιθανές ενώσεις.
φιλτράρισμα με κριτήρια (π.χ. χρόνος συγκράτησης στη χρωματογραφία, φύση του μορίου κ.ά.) καθώς και επιπλέον αναλύσεις.

## Slide 36: Εφαρμογές φασματομετρίας μαζών
Ταυτοποίηση και μελέτη δομής.
Το φάσμα μάζας αποτελεί το δακτυλικό αποτύπωμά της. Θραύεται και ιονίζεται, παρέχοντας πληροφορίες για την δομή της ένωσης.
Πολλές φορές οι ενώσεις μετατρέπονται σε άλλες (παράγωγά τους), είτε για αύξηση πτητικότητας, είτε για να μην αντιδράσουν με άλλες ουσίες, είτε για να βελτιώσουν τα χρωματογραφικά χαρακτηριστικά σε τεχνικές όπως GC/MS. Για τον λόγο αυτό π.χ. τα αμινοξέα μετατρέπονται σε μέθυλοεστέρες.

## Slide 37
Έλεγχος προσμίξεων.
Ανίχνευση μικροποσότητων (ppm), έλεγχο ποιότητας
Ποσοτική ανάλυση μείγματος.
Το ύψος των κορυφών σε ένα φάσμα μαζών είναι ανάλογο της μερικής πίεσης των αερίων και συνεπώς και της ποσότητας της προσδιοριζόμενης , αρκεί να
Κάθε ένωση να παρουσιάζει μια κορυφή, διαφορετικής έντασης των άλλων
Υπάρχει γραμμική προσθετικότητα των εντάσεων κάθε συστατικού στον σχηματισμό των κορυφών
Η ευαισθησία του φασματομέτρου μάζας να είναι σταθερή για κάθε συστατικό
Υπάρχουν κατάλληλα πρότυπα για βαθμονόμηση.